## Slide 1
Jonathan Gaudreault, ing., Ph.D.
Marc-André Ménard, Ph.D.
26 août 2025
La simulation pour pallier le manque de données

## Slide 2: Qui nous sommes?

## Slide 3: Simulation
La simulation consiste à créer un modèle numérique d'un système réel et à utiliser ce modèle pour effectuer des expériences virtuelles. Cela permet de tester différents scénarios et d'observer les résultats sans avoir à intervenir directement sur le système

## Slide 4
Pourquoi simuler?
Évaluer un système complexe avant sa construction (ex: une usine) et comparer différentes alternatives dans le but de faire le bon choix
Évaluer différentes modifications qui pourraient être apportées à un système
Évaluer différentes politiques pour l’opération d’un système (e.g. règles pour le pilotage d’un système manufacturier)
Apprendre sur un phénomène mal compris (ex: reproduire un incident)
Évaluer l’impact d’un événement potentiel
Génération de données synthétiques
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 5
Type d’outils de simulation
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 6
Simio
Simio est un logiciel de simulation puissant utilisé pour créer, visualiser et analyser des systèmes complexes grâce à la simulation d'événements discrets, la modélisation basée sur les agents et la programmation orientée objet.
Caractéristiques clés :
  Animation 3D : Fournit une visualisation réaliste des modèles.
  Interface Conviviale : Construction de modèles par glisser-déposer.
  Analyse de Données en Temps Réel : Évaluation des performances à jour.
  Flexibilité de Modélisation : Gère les processus déterministes et stochastiques.
  Outils d'Optimisation : Identifie les meilleures configurations pour améliorer le système.
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 7
Contexte
Production de pots de confitures.
4 activités automatisées :
  Tri, Lavage, Cuisson, Mise en pots.
La capacité est équilibrée à environ 1 unité par 37 secondes en moyenne.
L’usine fonctionne 24h / 24.
Combien peut-on produire de pots de confiture par période de 24h ?
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 8
Contexte (suite)
On cherche à évaluer la faisabilité d’une demande client.
6 685 unités en 3 jours (72 heures).
Est-ce possible ?
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 9
Résultats
Après 72h de production dans la vraie vie, on se rend compte qu’on ne peut pas livrer le client à temps.
POURQUOI?
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 10
Modélisation dans Simio : Première version
Frontière du système
Source, Sink, Server
Path / Conveyor
Ouvrir Simio (PDF partie I. Modélisation du scénario de base)
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 11
Résultats
Nombre différent, mais indique quand même qu’on est capable de répondre à la commande.
Pourquoi?
  On décide d’aller sur le plancher pour réaliser des observations.
  On travaille effectivement au rythme d’une unité par 37 secondes en moyenne, avec une variation allant de 34 secondes à 45 secondes.
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 12
Modélisation dans Simio : Deuxième version
Ajout de la stochasticité.
On travaille au rythme d’une unité par 37 secondes en moyenne, avec une variation allant de 34 secondes à 45 secondes.
On réalise donc les modifications nécessaires sur le modèle.
PDF partie II. Utilisation de temps non déterministes
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 13
Concept de réplications
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 14
Modélisation dans Simio : Troisième version
Plusieurs réplications pour obtenir un résultat significatif
Indicateurs:
  Performance moyenne, avec intervalle de confiance
  Pourcentage des réplications pour lesquelles on arrive à satisfaire la commande
PDF partie III. Expérimentations
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 15
Modélisation dans Simio : Quatrième version
On retourne sur le plancher pour discuter de ces résultats avec les employés et pour comprendre pourquoi la variabilité des temps de production est si grande.
  On apprend qu’en fait, les temps de production sont de 37 +/- 1 secondes pour chaque station de travail
  De plus, à la mise en pots, il y a des micro-pannes qui surviennent fréquemment.
    Le temps entre les pannes se comporte selon une loi uniforme [78,95] secondes
    Le temps de réparation s’approxime par une distribution triangulaire 130,150,170 secondes.
PDF Partie IV. Amélioration de la modélisation à la suite d’une étude sur le plancher
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 16
Résultats de l’expérimentation
Après 30 réplications de ce nouveau scénario, nous obtenons sensiblement les mêmes résultats
Il y a donc 20% de chance qu’on ne puisse pas satisfaire le client.
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 17
Modélisation dans Simio : Cinquième version
On peut donc se demander si un investissement sur les causes des pannes pourrait être intéressant.
On crée un autre scénario dans lesquelles le nombre de panne diminue.
PDF Partie V. Analyse de scénarios
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 18: Revue de littérature
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 19
A simulation study of sustainable agri-food supply chain
Amer et al. examinent la gestion des chaînes d'approvisionnement agroalimentaire, en se concentrant sur les défis posés par la périssabilité, la demande incertaine et les impacts environnementaux. En utilisant un modèle de simulation, l'étude analyse comment les quantités de commande variables affectent les performances économiques, sociales et environnementales. Ils constatent que les objectifs économiques, tels que la maximisation des profits, peuvent être atteints parallèlement aux efforts de durabilité, comme la réduction du gaspillage alimentaire et des émissions de carbone, tout en maintenant des produits de haute qualité. La recherche souligne l'importance de l'équilibre entre ces dimensions pour assurer la durabilité à long terme des chaînes d'approvisionnement agroalimentaire.
Amer, H. H., Galal, N. M., & El-Kilany, K. S. (2018). A simulation study of sustainable agri-food supply chain. In Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (Vol. 2018, pp. 2264-2275).
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 20
Simulation model for a sustainable food supply chain in a developing country: A case study of the banana supply chain in Malawi
Moyo et al. explorent les défis et les opportunités pour créer des chaînes d'approvisionnement alimentaires durables dans les pays en développement, en utilisant la chaîne d'approvisionnement de bananes au Malawi comme étude de cas. La recherche utilise des méthodes mixtes, y compris des revues de littérature, des interviews, des observations et des enquêtes auprès de 353 participants dans trois districts du Malawi. Les pratiques de durabilité identifiées incluent la sensibilisation, la collaboration, l'efficacité, la gouvernance, le partage des connaissances et la résilience. Le modèle de simulation développé dans l'étude montre des améliorations dans les indicateurs de performance clés tels que la durée de conservation, le délai de livraison, la qualité, le débit et la réduction des déchets grâce à la réorganisation de la chaîne d'approvisionnement. Les résultats soulignent la nécessité de modèles durables adaptés pour répondre aux défis spécifiques des chaînes d'approvisionnement alimentaires dans les pays en développement, avec des implications significatives pour la planification stratégique, l'efficacité opérationnelle, la gestion des risques et l'engagement des parties prenantes.
Moyo, E. H., Carstens, S., & Walters, J. (2024). Simulation model for a sustainable food supply chain in a developing country: A case study of the banana supply chain in Malawi. Logistics, 8(3), 85.
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 21
A discrete event simulation model assessing the impact of using new packaging in an agri-food supply chain
Moussavi et al. présentent un modèle de simulation à événements discrets conçu pour évaluer l’impact de l’introduction d’un nouvel emballage dans une chaîne d’approvisionnement agroalimentaire. Ce modèle permet de représenter les différentes étapes logistiques de la production à la distribution en tenant compte des dynamiques temporelles et des interactions entre les entités du système. Grâce à la simulation, les auteurs analysent les effets du nouvel emballage sur les performances opérationnelles, notamment les temps de traitement, les coûts logistiques et les niveaux de service. Le modèle offre ainsi un outil d’aide à la décision permettant de tester différents scénarios et d’anticiper les conséquences de changements dans la chaîne sans perturber les opérations réelles.
Moussavi, S. E., Sahin, E., & Riane, F. (2024). A discrete event simulation model assessing the impact of using new packaging in an agri-food supply chain. International Journal of Systems Science: Operations & Logistics, 11(1), 2305816.
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 22
Strategies for adapting food supply chains to climate change using simulation models
Olufemi-Phillips et al. proposent un modèle de simulation dynamique pour évaluer les risques climatiques affectant les chaînes d’approvisionnement alimentaires. Ce modèle intègre divers scénarios climatiques afin d’analyser leurs impacts potentiels sur la productivité agricole, la logistique de transport et la gestion des stocks. En simulant les interactions entre variables climatiques, composants de la chaîne et facteurs économiques, il permet d’identifier les vulnérabilités du système et d’évaluer l’efficacité de différentes stratégies d’adaptation. Les données historiques sur le climat, les projections de rendements agricoles et les analyses des réseaux de transport sont utilisées pour générer des sorties de simulation qui révèlent les seuils critiques au-delà desquels la chaîne d’approvisionnement pourrait devenir insoutenable. Ce modèle offre ainsi un outil d’aide à la décision pour renforcer la résilience des systèmes alimentaires face aux perturbations climatiques.
Olufemi-Phillips, A. Q., Ofodile, O. C., Toromade, A. S., Igwe, A. N., & Adewale, T. T. (2024). Strategies for adapting food supply chains to climate change using simulation models. Strategies, 20(11), 1021-1040.
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 23
Digital twin-enabled regional food supply chain: A review and research agenda
Monteiro et Barata examinent le rôle des jumeaux numériques dans les chaînes d’approvisionnement alimentaires régionales, en mettant en lumière leur capacité à simuler en temps réel les opérations complexes de la chaîne. Le jumeau numérique est présenté comme une réplique virtuelle d’un système physique, constamment mise à jour grâce aux données issues de capteurs et d’objets connectés. Cette technologie permet de modéliser et de simuler les flux logistiques, les processus de production et les interactions entre les acteurs de la chaîne, facilitant ainsi l’identification des inefficacités, la prévision des perturbations et l’optimisation des ressources. Contrairement aux modèles de simulation traditionnels, les jumeaux numériques offrent une synchronisation dynamique entre le monde physique et virtuel, permettant des ajustements en temps réel. L’article propose également une typologie des niveaux d’intégration des jumeaux numériques allant de l’actif individuel à l’écosystème complet et souligne les défis liés à leur adoption, notamment la qualité des données, les coûts, la sécurité numérique et l’interopérabilité. Cette approche ouvre la voie à une transformation stratégique des chaînes alimentaires vers plus de résilience, de durabilité et de réactivité face aux crises.
Monteiro, J., & Barata, J. (2025). Digital twin-enabled regional food supply chain: A review and research agenda. Journal of Industrial Information Integration, 100851.
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 24
Impacts of COVID-19 and the Russian–Ukrainian conflict on food supply chain: a case study from bread supply chain in Egypt
Mostafa et al. mettent en œuvre un modèle de simulation à événements discrets pour analyser les effets combinés de deux crises majeures sur la chaîne d’approvisionnement du pain Baladi en Égypte. Utilisant le logiciel anyLogistix, les auteurs modélisent les perturbations telles que l’allongement des délais de transport, la pénurie d’approvisionnement et la hausse soudaine de la demande liée aux confinements et à l’achat de panique. Le modèle simule différents scénarios dans la région du Caire-Est et évalue cinq indicateurs clés : le niveau de service par produit, le délai de livraison, le retard de demande, l’inventaire quotidien moyen dans les moulins et le stock de blé dans les silos. Les résultats montrent une forte dégradation de la performance logistique, avec des retards accrus, des stocks insuffisants et une demande non satisfaite. Cette approche par simulation permet d’anticiper les vulnérabilités du système et de proposer des stratégies proactives pour renforcer la résilience et la sécurité alimentaire face à des crises futures.
Mostafa, N. A., Hussein, A. A., Elsheeta, M., & Romagnoli, G. (2024). Impacts of COVID-19 and the Russian–Ukrainian conflict on food supply chain: a case study from bread supply chain in Egypt. Sustainability, 16(3), 994.
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 25
Recovery strategies for government-led food supply chain in COVID-19 pandemic: A simulation study
Long et al. utilisent un modèle de simulation pour analyser les stratégies de reprise dans une chaîne d’approvisionnement alimentaire dirigée par le gouvernement durant les différentes phases de la pandémie de COVID-19. En simulant les impacts de perturbations telles que la capacité de transport insuffisante, la distribution inégale des entrepôts et les déséquilibres entre production et demande, les auteurs identifient les leviers les plus efficaces pour renforcer la résilience du système. Le modèle permet de tester des scénarios comme l’augmentation de la capacité de transport, la création de nouveaux entrepôts municipaux et l’anticipation des ruptures via des stocks d’urgence. Les résultats montrent que certaines stratégies, comme l’aide interprovinciale ou les contrôles d’inventaire fréquents, peuvent améliorer la résilience, mais aussi engendrer des effets négatifs inattendus. La simulation révèle également que le rééquilibrage des stocks entre entrepôts peut nuire à la performance globale. Cette étude met en lumière l’utilité des modèles de simulation pour guider les décisions politiques en période de crise sanitaire.
Long, Q., Wu, X., & Peng, J. (2025). Recovery strategies for government-led food supply chain in COVID-19 pandemic: A simulation study. Frontiers of Engineering Management, 12(3), 581-605.
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 26
A comprehensive review of simulation optimization methods in agricultural supply chains and transition towards an agent-based intelligent digital framework for agriculture 4.0
Shadkam et Irannezhad proposent une analyse approfondie des méthodes d’optimisation par simulation appliquées aux chaînes d’approvisionnement agricoles, tout en explorant leur évolution vers des systèmes intelligents basés sur des agents. Les auteurs passent en revue les approches classiques telles que la simulation à événements discrets, la simulation Monte Carlo et la programmation stochastique, en soulignant leurs limites face à la complexité croissante des systèmes agricoles modernes. L’étude met en avant l’intérêt croissant pour les modèles multi-agents, capables de représenter des entités autonomes (producteurs, distributeurs, consommateurs) interagissant dans un environnement dynamique. Ces modèles permettent de simuler des comportements adaptatifs, de tester des politiques de gestion et d’intégrer des technologies numériques comme l’IoT et l’intelligence artificielle. La transition vers un cadre intelligent Agriculture 4.0 repose ainsi sur une simulation plus fine, distribuée et réactive, offrant une meilleure capacité d’anticipation et de résilience face aux incertitudes du secteur agricole.
Shadkam, E., & Irannezhad, E. (2025). A comprehensive review of simulation optimization methods in agricultural supply chains and transition towards an agent-based intelligent digital framework for agriculture 4.0. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 143, 109930.
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 27
Assessing resilience measures in the Austrian dairy supply chain: a case-based simulation integrating strategic, tactical, and operational decisions
Kettele et Lechner proposent une approche de simulation intégrée pour évaluer la résilience de la chaîne d’approvisionnement laitière autrichienne face à diverses perturbations. Le modèle développé combine des décisions à trois niveaux stratégique, tactique et opérationnel afin de simuler des scénarios réalistes incluant des interruptions de production, des retards logistiques et des fluctuations de la demande. En utilisant des données de cas concrets, la simulation permet de tester l’efficacité de différentes mesures de résilience, telles que la diversification des fournisseurs, l’augmentation des capacités de stockage ou la flexibilité des itinéraires de transport. L’approche multi-niveaux permet d’identifier les synergies et les conflits entre les décisions prises à différents horizons temporels. Les résultats montrent que certaines stratégies, bien qu’efficaces à court terme, peuvent compromettre la performance globale à long terme, soulignant l’importance d’une coordination entre les niveaux décisionnels. Ce modèle de simulation offre ainsi un outil puissant pour guider les politiques de résilience dans les chaînes agroalimentaires sensibles aux perturbations.
Kettele, M., & Lechner, G. (2025). Assessing resilience measures in the Austrian dairy supply chain: a case-based simulation integrating strategic, tactical, and operational decisions. International Journal of Production Research, 63(11), 3982-4015.
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 28
Optimizing the sweet potato supply chain in Zimbabwe using discrete event simulation: A focus on production, distribution, and market dynamics
Munyaka et al. utilisent un modèle de simulation à événements discrets (DES) pour analyser et optimiser la chaîne d’approvisionnement de la patate douce au Zimbabwe, en tenant compte des dynamiques de production, de distribution et de marché sous différentes conditions climatiques. Le modèle permet d’identifier les goulets d’étranglement critiques, notamment dans les étapes de culture et de transport, et d’évaluer l’impact de stratégies telles que l’amélioration de l’irrigation, la gestion des ravageurs et le partage communautaire des ressources. En intégrant des données climatiques, la simulation révèle que les variétés à peau jaune, plus résistantes à la sécheresse, sont mieux adaptées aux conditions extrêmes, bien que les préférences du marché favorisent les variétés à peau blanche. Le DES offre ainsi une vision systémique et dynamique de la chaîne, permettant de tester des scénarios d’adaptation et de résilience face aux défis climatiques et logistiques. Cette approche fournit des recommandations stratégiques pour les décideurs et les parties prenantes visant à renforcer la sécurité alimentaire et la productivité agricole dans des contextes similaires.
Munyaka, J. C. B., Gallay, O., Hlal, M., Mutandwa, E., & Chenal, J. (2024). Optimizing the sweet potato supply chain in Zimbabwe using discrete event simulation: A focus on production, distribution, and market dynamics. Sustainability, 16(21), 9166.
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 29
Perishable Food Supply Chain: A Hybrid Simulation-Metaheuristic Approach
Akbari et Essam propose un modèle de simulation combiné à des algorithmes métaheuristiques pour optimiser la chaîne d’approvisionnement de produits périssables. En s’appuyant sur la simulation à événements discrets, le modèle intègre les décisions stratégiques (localisation des installations), tactiques (gestion des stocks) et opérationnelles (planification des itinéraires) dans un cadre multi-échelon, multi-produit et multi-période. Pour résoudre ce problème complexe et non linéaire, les auteurs développent un modèle de programmation mixte à variables entières, résolu à l’aide d’algorithmes hybrides notamment des algorithmes génétiques (GA, MPGA) couplés à la recherche par voisinage variable (VNS). La simulation permet de représenter les contraintes spécifiques aux produits périssables, comme la durée de vie limitée, les pertes en transport et les dommages liés à la manutention. Les résultats montrent que le modèle hybride améliore significativement la performance logistique et réduit les coûts, tout en tenant compte de la sensibilité des paramètres via une analyse expérimentale. Cette approche offre un outil puissant pour les gestionnaires de chaînes agroalimentaires cherchant à concilier efficacité opérationnelle et réduction du gaspillage.
Akbari, S., & Essam, D. L. Perishable Food Supply Chain: A Hybrid Simulation-Metaheuristic Approach. Available at SSRN 5380716.
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 30
Optimization of agri-food supply chain in a sustainable way using simulation modeling
Vostriakova et al. développent un modèle de simulation appliqué à une chaîne d’approvisionnement agroalimentaire réelle à deux niveaux, dans le but d’évaluer l’impact de la variation des quantités de commande sous incertitude de la demande et des délais. En utilisant la simulation à événements discrets, les auteurs analysent simultanément les performances économiques, sociales et environnementales du système. Le modèle prend en compte la périssabilité des produits, les émissions de CO₂ liées au transport et au stockage, ainsi que les pertes alimentaires. Les résultats montrent qu’il est possible d’atteindre une rentabilité élevée tout en réduisant les déchets et les émissions, et en maintenant une qualité élevée des produits. Cette approche démontre que les trois dimensions de la durabilité peuvent être conciliées grâce à une gestion optimisée des stocks et des flux, validée par la simulation.
Vostriakova, V., Kononova, O., Kravchenko, S., Ruzhytskyi, A., & Sereda, N. (2021). Optimization of agri-food supply chain in a sustainable way using simulation modeling. International Journal of Computer Science & Network Security, 21(3), 245-256.
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 31
Simulation-Based Optimization for Large-Scale Perishable Agri-Food Cold Chain in Rwanda: Agent-Based Modeling Approach
Badiee et al. présente une méthode innovante de simulation pour optimiser la chaîne du froid agroalimentaire dans un contexte de produits périssables. En utilisant la modélisation basée sur les agents (ABM), les auteurs simulent les interactions dynamiques entre les différents acteurs de la chaîne producteurs, transporteurs, distributeurs tout en intégrant des contraintes comme le contrôle précis de la température, la réduction des émissions de CO₂ et la minimisation des pertes alimentaires. Le modèle est implémenté dans le logiciel AnyLogic, permettant de tester des milliers de scénarios et d’évaluer l’impact de différentes configurations logistiques sur la qualité des récoltes, les niveaux d’exportation et la réduction du gaspillage. Cette approche offre un outil puissant pour la prise de décision stratégique, en particulier dans les pays en développement comme le Rwanda, où les infrastructures de la chaîne du froid sont limitées mais cruciales pour la sécurité alimentaire et la durabilité.
Badiee, A., Gripton, A., Greening, P., & Peters, T. (2024, December). Simulation-Based Optimization for Large-Scale Perishable Agri-Food Cold Chain in Rwanda: Agent-Based Modeling Approach. In 2024 Winter Simulation Conference (WSC) (pp. 264-275). IEEE.
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 32
Sustainability in the agri-food supply chain: a combined digital twin and simulation approach for farmers
Gallego-Garcia et al. présentent une approche intégrée combinant jumeaux numériques et modélisation par simulation pour améliorer la durabilité des chaînes d’approvisionnement agroalimentaires, en particulier du point de vue des agriculteurs. Le jumeau numérique y est défini comme une réplique virtuelle d’un système physique, capable de simuler en temps réel les processus agricoles, logistiques et commerciaux. Grâce à cette capacité de simulation, les agriculteurs peuvent tester différents scénarios de production, de distribution et de gestion des ressources, tout en anticipant les perturbations liées au climat, à la demande ou aux infrastructures. Le modèle permet également d’optimiser les flux, de réduire les pertes alimentaires et d’améliorer la traçabilité. L’article propose un cadre conceptuel structuré en plusieurs niveaux d’intégration du jumeau d’actif au jumeau d’écosystème et identifie les bénéfices (réduction des déchets, amélioration de la qualité, résilience accrue) ainsi que les défis (coûts, interopérabilité, qualité des données) liés à l’adoption de cette technologie dans les chaînes agroalimentaires.
Gallego-García, S., Gallego-García, D., & García-García, M. (2023). Sustainability in the agri-food supply chain: a combined digital twin and simulation approach for farmers. Procedia Computer Science, 217, 1280-1295.
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 33
Virtual agri-food supply chains: A holistic digital twin for sustainable food ecosystem design, control and transparency
Guidani et al. proposent une approche de simulation avancée basée sur un jumeau numérique global (AFSC-DT) pour modéliser et optimiser les chaînes d’approvisionnement agroalimentaires de manière durable. Ce jumeau numérique simule l’ensemble des opérations de la production agricole à la distribution en intégrant des indicateurs économiques, logistiques, environnementaux, nutritionnels et de sécurité. Grâce à une analyse de simulation de type what-if sur quatre scénarios virtuels dans une chaîne horticole régionale, le modèle permet d’évaluer l’impact de différentes décisions stratégiques et opérationnelles. Il agit comme une tour de contrôle numérique, offrant une visualisation multidimensionnelle en temps réel qui aide les acteurs à ajuster leurs pratiques, tout en permettant aux consommateurs d’exercer une pression stratégique vers des choix plus durables. Cette approche de simulation favorise une transition progressive vers des modèles alimentaires plus résilients, transparents et écologiquement responsables
Guidani, B., Ronzoni, M., & Accorsi, R. (2024). Virtual agri-food supply chains: A holistic digital twin for sustainable food ecosystem design, control and transparency. Sustainable Production and Consumption, 46, 161-179.
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 34
A simulation model to investigate impacts of facilitating quality data within organic fresh food supply chains
Leithner et Fikar proposent un modèle de simulation basé sur un système d’aide à la décision pour améliorer la durabilité des chaînes d’approvisionnement en produits biologiques frais. Le modèle intègre des données de qualité en temps réel, notamment sur la durée de vie des produits et les conditions de stockage, afin de simuler les effets de différentes stratégies logistiques sur la qualité des aliments et les pertes. En se concentrant sur une chaîne régionale de fraises biologiques entre la Basse-Autriche et Vienne, la simulation permet d’évaluer l’impact de la température de stockage et des décisions d’affectation des produits sur les pertes alimentaires et la possibilité de rediriger les surplus vers d’autres canaux de distribution. Cette approche montre que l’intégration de données de qualité dans les décisions de la chaîne d’approvisionnement peut significativement réduire le gaspillage tout en maintenant la valeur des produits.
Leithner, M., & Fikar, C. (2022). A simulation model to investigate impacts of facilitating quality data within organic fresh food supply chains. Annals of Operations Research, 314(2), 529-550.
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 35
Analyzing the implementation of digital twins in the agri-food supply chain
Melesse et al. proposent une revue de la littérature pour explorer comment les jumeaux numériques peuvent être intégrés dans les chaînes d’approvisionnement agroalimentaires, en mettant particulièrement l’accent sur leur capacité de simulation. Le jumeau numérique y est présenté comme une réplique virtuelle d’un système physique, capable de simuler en temps réel les opérations logistiques, agricoles et commerciales. Cette simulation permet d’anticiper les perturbations, d’optimiser les flux, de planifier les ressources et d’améliorer la transparence tout au long de la chaîne. L’étude identifie différents niveaux d’intégration du produit individuel à l’écosystème complet et souligne les bénéfices liés à la visibilité, à la réduction des goulets d’étranglement et à l’amélioration de la satisfaction client. Toutefois, elle met aussi en évidence les défis techniques et organisationnels, notamment en matière de qualité des données, d’interopérabilité et de coûts d’implémentation. La simulation, au cœur de cette approche, est considérée comme un levier stratégique pour rendre les chaînes agroalimentaires plus intelligentes, durables et résilientes.
Melesse, T. Y., Franciosi, C., Di Pasquale, V., & Riemma, S. (2023). Analyzing the implementation of digital twins in the agri-food supply chain. Logistics, 7(2), 33.
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 36
Discrete-event simulation for effective perishable inventory management: a review
Staff et Mustafee proposent une revue méthodologique sur l’utilisation de la simulation à événements discrets (DES) pour la gestion des stocks de produits périssables. Le DES est particulièrement adapté à ce contexte car il permet de modéliser le flux stochastique des produits dans un environnement logistique incertain, tout en intégrant des paramètres critiques comme la durée de vie des produits et les politiques de réapprovisionnement. L’étude passe en revue 25 publications et identifie les domaines d’application (pharmaceutique, horticulture, dons d’organes) encore peu explorés. Elle souligne que la majorité des modèles se concentrent sur l’incertitude de la demande, négligeant souvent celle liée aux délais de livraison, aux rendements ou à la durée de vie réelle des produits. Le DES permet non seulement de simuler les décisions opérationnelles (quand et combien commander), mais aussi d’évaluer les compromis entre coûts de stockage, gaspillage et satisfaction client. Cette revue met en évidence les lacunes actuelles et propose des pistes de recherche pour améliorer la robustesse et la précision des modèles de simulation dans les chaînes d’approvisionnement de produits périssables.
Staff, M. E., & Mustafee, N. (2025). Discrete-event simulation for effective perishable inventory management: a review. SIMULATION, 00375497251334387.
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 37
From Reality to Virtuality: Revolutionizing Livestock Farming Through Digital Twins
Arulmozhi et al. explorent en profondeur l’utilisation des jumeaux numériques comme outil de simulation avancée dans l’élevage intelligent. Le jumeau numérique y est défini comme une réplique virtuelle d’un système physique tel qu’un animal, un bâtiment ou un processus connectée en temps réel via des capteurs et des flux de données. Cette simulation permet de modéliser et de suivre dynamiquement des paramètres critiques comme la santé animale, le comportement, les conditions environnementales (température, humidité, ammoniac), et la gestion énergétique des infrastructures d’élevage. L’article souligne que, bien que l’adoption des jumeaux numériques dans le secteur de l’élevage soit encore à ses débuts, leur potentiel est immense pour améliorer la productivité, le bien-être animal et la durabilité. La simulation joue un rôle central en permettant des analyses prédictives, des ajustements en temps réel et une optimisation continue des opérations. Les auteurs insistent sur la nécessité de données de haute qualité et d’une intégration fluide entre les sources pour garantir la fiabilité des simulations et des décisions qui en découlent.
Arulmozhi, E., Deb, N. C., Tamrakar, N., Kang, D. Y., Kang, M. Y., Kook, J., ... & Kim, H. T. (2024). From Reality to Virtuality: Revolutionizing Livestock Farming Through Digital Twins. Agriculture, 14(12), 2231.
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 38
Digital twin-based applications in crop monitoring
Melesse explore en profondeur l’utilisation des jumeaux numériques comme outil de simulation avancée pour le suivi et la gestion des cultures. Le jumeau numérique y est défini comme une réplique virtuelle d’un système agricole réel, capable de simuler en temps réel les processus de croissance des plantes, les conditions environnementales et les interventions agronomiques. Plusieurs approches de modélisation sont identifiées, notamment les modèles basés sur la physique, les modèles multi-agents, les modèles orientés données (machine learning), et les modèles hybrides. Ces simulations permettent de prédire les rendements, d’optimiser les calendriers de plantation, de détecter les anomalies précoces et de tester des scénarios what-if pour la prise de décision. Contrairement aux simulations traditionnelles, les jumeaux numériques offrent une boucle de rétroaction bidirectionnelle entre le monde physique et virtuel, renforçant ainsi la précision et la réactivité des systèmes agricoles. L’article souligne toutefois que l’adoption à grande échelle reste limitée en raison de défis techniques tels que la connectivité, la qualité des données et les coûts d’implémentation.
Melesse, T. Y. (2025). Digital twin-based applications in crop monitoring. Heliyon, 11(2).
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 39
Sustainability-Driven Food Supply Chain Design and Optimisation through Digital Twinning
Nie et al. présentent une approche de simulation fondée sur les jumeaux numériques pour concevoir et optimiser durablement les chaînes d’approvisionnement alimentaires. En utilisant le logiciel AnyLogistix, les auteurs simulent deux scénarios appliqués à la chaîne de viande dans la province de Gansu en Chine, afin d’évaluer des indicateurs de performance environnementaux, économiques et sociaux. Le jumeau numérique permet ici de créer une réplique virtuelle du système physique, intégrant des données en temps réel pour tester des configurations logistiques, anticiper les perturbations et ajuster les décisions stratégiques. Cette simulation offre une vision holistique du fonctionnement de la chaîne, facilitant la comparaison entre différentes stratégies et leur impact sur les objectifs de durabilité. L’étude démontre que l’utilisation de jumeaux numériques dans la simulation permet non seulement d’optimiser les flux, mais aussi de renforcer la résilience et la transparence du système alimentaire face aux défis contemporains.
Nie, Y., Hicks, B., Ferreira, L. P., Halog, A., & Valero, M. R. (2024). Sustainability-Driven Food Supply Chain Design and Optimisation through Digital Twinning. Procedia CIRP, 130, 671-676.
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 40
Digital Twins for the Agriculture Sector
Kokate et al. explorent en le rôle des jumeaux numériques comme outil de simulation avancée pour transformer l’agriculture vers plus de durabilité, de précision et d’efficacité. Ces jumeaux numériques permettent de créer des répliques virtuelles de systèmes agricoles physiques tels que les cultures, les équipements ou les exploitations et de simuler en temps réel leur fonctionnement grâce à l’intégration de données issues de capteurs IoT, de drones, de modèles 3D et d’algorithmes d’intelligence artificielle. La simulation joue un rôle central dans cette approche, en permettant de tester des scénarios what-if, d’optimiser les décisions agronomiques (comme l’irrigation, la fertilisation ou la lutte contre les maladies), et de prédire les rendements ou les impacts environnementaux. L’article propose également une architecture modulaire pour les jumeaux numériques agricoles, combinant modélisation physique, analytique prédictive et boucles de rétroaction entre le monde réel et virtuel. Cette capacité de simulation dynamique offre aux agriculteurs un outil puissant pour améliorer la gestion des ressources, réduire les pertes et renforcer la résilience face aux aléas climatiques.
Kokate, H., Vhatkar, A., & Khang, A. (2025). Digital Twins for the Agriculture Sector. In Blockchain and Digital Twin Applications in Smart Agriculture (pp. 29-51). Auerbach Publications.
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 41
Harnessing Digital Twins for Sustainable Agricultural Water Management: A Systematic Review
Ahsen et al. explorent en profondeur l’utilisation des jumeaux numériques comme outil de simulation pour améliorer la gestion durable de l’eau en agriculture. Ces jumeaux numériques permettent de créer des répliques virtuelles de systèmes agricoles réels, capables de simuler en temps réel les dynamiques environnementales, les besoins en irrigation, et les réponses des cultures. La revue distingue deux types de jumeaux : les DT de monitoring, qui assurent le suivi en temps réel de paramètres comme l’humidité du sol et la qualité de l’eau, et les DT prédictifs, qui utilisent l’intelligence artificielle pour anticiper les besoins en irrigation et planifier les ressources. La simulation joue un rôle central en permettant de tester des scénarios what-if, d’optimiser les cycles d’irrigation, et de réduire les pertes d’eau. Les applications couvrent des systèmes comme l’hydroponie, l’aquaponie, l’agriculture verticale et l’irrigation traditionnelle. Malgré leur potentiel, les auteurs soulignent des défis liés à l’intégration des données, à la maturité technologique et aux coûts, appelant à davantage de recherches pour adapter ces outils aux environnements agricoles réels.
Ahsen, R., Di Bitonto, P., Novielli, P., Magarelli, M., Romano, D., Diacono, D., ... & Tangaro, S. (2025). Harnessing Digital Twins for Sustainable Agricultural Water Management: A Systematic Review. Applied Sciences, 15(8), 4228.
Ecole d’été - IA & Alimentation durable

## Slide 42
Application of Digital Twin Technology in Agriculture: A Bibliometric Review
Gund et al. mettent en lumière les jumeaux numériques dans le secteur agricole, en se concentrant notamment sur leur rôle en tant qu’outils de simulation avancée. Ces technologies permettent de créer des répliques virtuelles dynamiques de systèmes agricoles réels, facilitant ainsi la modélisation, la prévision et l’optimisation des processus agricoles. Grâce à la simulation, les jumeaux numériques offrent la possibilité de tester différents scénarios de gestion des cultures, d’irrigation ou d’utilisation des ressources sans perturber le système réel, ce qui améliore la prise de décision et la durabilité. L’étude bibliométrique révèle une croissance rapide des publications sur ce sujet, soulignant l’intérêt croissant pour ces outils de simulation dans la recherche agricole moderne.
Gund, R., Badgujar, C., Samiappan, S., & Jagadamma, S. (2025). Application of Digital Twin Technology in Agriculture: A Bibliometric Review. Available at SSRN 5338248.
Ecole d’été - IA & Alimentation durable